## Slide 1: О результатах правоприменительной практики Сибирского управления Ростехнадзора за 2025 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
РОСТЕХНАДЗОР
Демидович Олег Александрович,
Заместитель руководителя управления

## Slide 2
Аварийность и травматизм в сфере электроэнергетики
28.05.2025 произошел несчастный случай с электромонтером ООО «ОЭСК»
  Основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в расширении рабочего места определенного нарядом-допуском и как следствие приближение пострадавшего к не огражденным или неизолированным токоведущим частям, находящимся под напряжением, а также необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.
29.07.2025 произошел несчастный случай с электрослесарем ООО «ТСО «Сибирь»
Причины
Причины
Принятые меры
  Разработано 8 мероприятий по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая. проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ОЭСК»
Принятые меры
  Выявлено 11 нарушений обязательных требований. В отношении юридического лица вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа 20000 рублей.
  Нарушения допуска к работам с повышенной опасность
  Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.
  Неприменение работником, допущенным к выполнению оперативных переключений, соответствующих средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем.
  Отсутствие разработанного порядка технологического взаимодействия между ООО «ТСО «Сибирь» и организацией, осуществляющей функции по оперативно-диспетчерскому управлению для взаимной координации изменений технологического режима работы и эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования или устройств, выразившееся в отсутствии у диспетчера достоверных сведений о состоянии коммутационных аппаратов в ТП-954.
  Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушениях, допущенных при выдаче наряда-допуска, подготовке рабочего места и проведении целевого инструктажа.

## Slide 3
Аварийность и травматизм в сфере электроэнергетики
03.10.2025 произошел несчастный случай с электромонтером ФГУП «УЭВ»
  Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: нарушения допуска к работам с повышенной опасностью.
  Отсутствуют документы, регулирующие порядок технологического взаимодействия между электросетевой организацией ФГУП «УЭВ» и электросетевой организацией ООО «НРСК-Сибирь», для взаимной координации изменений технологического режима работы и эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования или устройств, оформления и согласования заявок и вывода в ремонт, обмен информацией о снижении надежности электроснабжения при реализации ремонтных схем, порядок организации аварийно-восстановительных работ.
  Неприменение работником средств индивидуальной защиты.
29.10.2025 на территории ПАО «ЕВРАЗ» произошел несчастный случай с работником подрядной организации
ООО «Электромонтаж-4»
  Неудовлетворительная организация производства работ.
  Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в т.ч. непроведение первичного инструктажа на рабочем месте со стороны АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; непроведение обучения и проверки знаний требований охраны труда, непроведение в отношении работников организации обязательных форм работы с персоналом (стажировка, подготовка по новой должности, предэкзаменационная подготовка, проверка знаний, производственные инструктажи, инструктаж по охране труда). Фактически к работам в электроустановках допускается неподготовленный персонал (со стороны работодателя ООО «М.А.Б.+»).
  Использование пострадавшего не по специальности.
  Неприменение средств коллективной защиты от поражения электрическим током: в ячейке №96 отсутствовал замок на шторках отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением.
  Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем: пострадавший и другие работники не были обеспечены спецодеждой, защищающей от воздействия термических рисков электрической дуги.
Причины
Причины
Принятые меры
  Выявлено 11 нарушений обязательных требований, разработано 6 мероприятий по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая. Юридическое лицо ФГУП «УЭВ» привлечено к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ
Принятые меры
  Сибирское управление Ростехнадзора согласовало с прокуратурой и провела внеплановую выездную проверку в отношении ПАО «ЕВРАЗ». Выявлено 247 нарушений обязательных требований. Привлечено к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ юридическое лицо и 10 должностных лиц.

## Slide 4
03 июня 2025 года на СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11»
В результате был сброс нагрузки местной промышленности - 208 МВт.
Сбой в движении 2 грузовых поездов, максимальное время простоя 1 час.
на СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11» произошло короткое замыкание фазы с последующим переходом в 3-х фазное короткое замыкание на разрядниках, сработали системы защиты. Вследствие чего произошло выделение энергорайона, включающего в себя Омскую ТЭЦ-5, на изолированную от Единой энергетической системы России работу с избытком мощности и повышением частоты до 50,965 Гц.
Аварийность и травматизм в сфере электроэнергетики
Причины
Последствия
Расследование аварии завершено 06.08.2025. Разработано 22 мероприятия. 13 из них выполнены, остальные находятся на контроле. Юридическое лицо АО «ТГК-11» привлечено к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.

## Slide 5
Контрольно-надзорная деятельность энергетического надзора в сфере электроэнергетики
Chart: Плановые проверки
| 2024 | 2025
Плановые проверки | 6 | 2
Chart: Внеплановые проверки
| 2024 | 2025
Внеплановые проверки по решениям | 97 | 18
Chart: Внеплановые проверки в связи с обращением заявителей
| 2024 | 2025
Внеплановые проверки в связи с обращением заявителей | 5549 | 6147
Chart: Выявленные нарушения
| 2024 | 2025
Выявленные нарушения | 9972 | 12020
Chart: Административные наказания
| 2024 | 2025
Административные наказания | 603 | 584
Chart: Тыс. руб
| 2024 | 2025
Сумма наложенных штрафов | 7108 | 5863.6

## Slide 6
Контрольно-надзорная деятельность энергетического надзора в сфере электроэнергетики
Chart: Количество заявлений (допусков)
| 2024 | 2025
Электро | 1373 | 1179
Chart: Количество заявлений, поданных посредством ЕПГУ
| 2024 | 2025
Электро | 15 | 69
Chart: Количество выданных разрешений
| 2024 | 2025
Электро | 1034 | 920
Chart: Количество выданных разрешений
| КО | АК | РА | НСО | ОО | ТО
2024 | 259 | 151 | 22 | 287 | 262 | 100
2025 | 233 | 147 | 27 | 320 | 198 | 77

## Slide 7
Контрольно-надзорная деятельность энергетического надзора в сфере электроэнергетики
Chart: Плановые проверки
| (14) Кемеровская область | (17) Алтайский край | (31) Новосибирская область | (33) Томская область | (35) Омская область
2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Chart: Внеплановые проверки
| (14) Кемеровская область | (17) Алтайский край | (31) Новосибирская область | (33) Томская область | (35) Омская область
2024 | 1395 | 451 | 1255 | 1233 | 1312
2025 | 2153 | 803 | 1209 | 745 | 1415
Chart: Выявленные нарушения
| (14) Кемеровская область | (17) Алтайский край | (31) Новосибирская область | (33) Томская область | (35) Омская область
2024 | 3284 | 3136 | 1367 | 1093 | 1092
2025 | 3115 | 3430 | 2400 | 1187 | 1888
Chart: Административные наказания
| (14) Кемеровская область | (17) Алтайский край | (31) Новосибирская область | (33) Томская область | (35) Омская область
2024 | 156 | 189 | 174 | 30 | 54
2025 | 124 | 238 | 84 | 50 | 88

## Slide 8
Профилактика нарушений обязательных требований
Сибирским управлением ведется мониторинг новостей, размещенных в СМИ
Chart: Информирование
| 2024 | 2025
Информирование | 11883 | 13168
Chart: Предостережения
| 2024 | 2025
Предостережения | 850 | 847
В 2025 году Сибирским управлением проведено:
1733 консультирования;
4 профилактических визита.

## Slide 9
Профилактика нарушений обязательных требований
Chart: Информирование
| (14) Кемеровская область | (17) Алтайский край | (31) Новосибирская область | (33) Томская область | (35) Омская область
2024 | 2219 | 3712 | 2618 | 1262 | 2072
2025 | 3347 | 3516 | 3148 | 1233 | 1924
Chart: Предостережения
| (14) Кемеровская область | (17) Алтайский край | (31) Новосибирская область | (33) Томская область | (35) Омская область
2024 | 189 | 279 | 79 | 139 | 164
2025 | 199 | 262 | 80 | 140 | 166
Chart: Консультирование
| (14) Кемеровская область | (17) Алтайский край | (31) Новосибирская область | (33) Томская область | (35) Омская область
2025 | 240 | 695 | 45 | 250 | 503
Сибирским управлением ведется мониторинг новостей, размещенных в СМИ

## Slide 10
10
Итоги 2025 года
Усовершенствованию мобильного приложения «Инспектор»
+
+
Улучшению индикаторов риска, применяемых в сфере электроэнергетики
+
Улучшению работы на сайте ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»
Направлялись предложения по:

## Slide 11
11
Планы на 2026 год
Chart: Шт.
| (14) Кемеровская область | (17) Алтайский край | (31) Новосибирская область | (33) Томская область | (35) Омская область
Плановые проверки | 14 | 1 | 3 | 2 | 1
Профилактические визиты | 1 | 12 | 11 | 7 | 25
В 2026 году Сибирским управлением будет продолжена работа, направленная на профилактику нарушений обязательных требований.

## Slide 12
12
Предложения по повышению надежности электроснабжения, снижению аварийности и недопущению травматизма
Обеспечить эксплуатацию СТСО бесхозяйных электрических сетей в соответствии с действующими в сфере электроэнергетике нормативными правовыми актами;
Обеспечить в кратчайший срок ремонт поврежденного оборудования объектов электроэнергетике и в первую очередь ремонт поврежденных резервных кабельных линий электропередачи;
Организовать взаимодействие между сетевыми организациями, действующими на территории субъекта Федерации при ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости заключить соглашения о взаимодействии;
Обеспечить фактическую численность работников подразделений и служб организаций в соответствии со штатным расписанием, особое внимание укомплектованности штата оперативно выездных бригад;

## Slide 13
13
Предложения по повышению надежности электроснабжения, снижению аварийности и недопущению травматизма
Обеспечить соблюдение установленных сроков и выполнение в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств РЗА;
Обеспечить выполнение мероприятий по замене физически и морально устаревшего оборудования;
Обеспечить в организации доведение до работников направляемой Сибирским управлением Ростехнадзора информации об аварийности и травматизме на объектах электроэнергетики;
Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в действующих электроустановках.

## Slide 14: Спасибо за внимание!
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
РОСТЕХНАДЗОР
Демидович Олег Александрович,
Заместитель руководителя управления